叉车司机场地及道路考试评分表

| 姓 名 |  | 身份证编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规定考试时间 | 4分钟 | 实际操作时间 | 分钟 秒 |
| 序号 | 流程 | 项 目 | 扣分标准 | 违例次数 | 扣分 |
| 1 | 起步 | 启动前，未检查场车状态 | 每次扣2分 |  |  |
| 2 |  | 启动前，未系好安全带 | 每次扣5分 |  |  |
| 3 |  | 起步前，不鸣号，不打方向灯 | 每次扣2分 |  |  |
| 4 |  | 起步时，未松开驻车制动 | 每次扣5分 |  |  |
| 5 |  | 起步不平稳 | 每次扣5分 |  |  |
| 6 | 行驶 | 换挡不规范 | 每次扣5分 |  |  |
| 7 |  | 离合器使用不规范 | 每次扣5分 |  |  |
| 8 |  | 方向灯使用不规范 | 每次扣5分 |  |  |
| 9 |  | 行车制动使用不当 | 每次扣10分 |  |  |
| 10 |  | 调头、转向时，打急舵 | 每次扣5分 |  |  |
| 11 |  | 擦桩、压线、熄火 | 每次扣15分 |  |  |
| 12 |  | 货叉离地不在20cm-30cm范围内 | 每次扣5分 |  |  |
| 13 |  | 货叉未后倾 | 每次扣10分 |  |  |
| 14 |  | 坡道起步时，溜车大于20cm,但不大于50cm | 每次扣10分 |  |  |
| 15 |  | 坡道停车时，距离停车线误差大于20cm | 每次扣10分 |  |  |
| 16 |  | 坡道停车时不在停车区域范围内 | 每次扣10分 |  |  |
| 17 | 作业 | 货叉进出堆垛物件时堆垛物件移动大于20cm | 每次扣10分 |  |  |
| 18 |  | 货叉起升时，货叉未完全插入堆垛物件或者货物重心不稳 | 每次扣10分 |  |  |
| 19 |  | 门架未按顺序动作 | 每次扣5分 |  |  |
| 20 |  | 堆垛物件摆放不到位 | 每次扣5分 |  |  |
| 17 | 停车 | 操作杆未复位 | 每次扣5分 |  |  |
| 18 |  | 未切断电源、未拉紧驻车制动、货叉未落地 | 每次扣5分 |  |  |
| 20 | 其他 | 未按照要求完成规定项目 | 不合格 |  |  |
| 21 |  | 中途熄火2次以上(含2次) | 不合格 |  |  |
| 22 |  | 违反厂区内道路行驶规定 | 不合格 |  |  |
| 23 |  | 坡道起步时，溜车大于50cm | 不合格 |  |  |
| 24 |  | 紧急情况处理不当或碰到桩杆 | 不合格 |  |  |
| 本科目得分(=100－总扣分)： |
| 考生签字： 考评人员签字： |